## Slide 1: Camada de Rede

## Slide 2: O que é?
Uma camada que consiste em trazer as conexões;
Realiza a melhor rota de envio de pacotes;
Conecta o meio interior com o exterior;

## Slide 3: Para que serve?
É responsável pela entrega de pacotes

## Slide 4: Principais protocolos
IPV4, IPV6 e ICMP

## Slide 5: IPv4
Endereço de 32 bits e 4 bytes, que define a forma única universal, a conexão de um dispositivo à internet;
Duas maneiras de indicar um endereço IPV4: Notação binária e notação decimal pontuada;

## Slide 6: IPv4

## Slide 7: IPV4
NetID: referente a identificação de rede;
HostId: é referente a identificação da máquina;
192.158.1.38

## Slide 8: Notação CIDR
Representa um ip com um sufixo cuja identifica o número de bits

## Slide 9: Como identificar...
Primeiro IP de uma rede: O primeiro número é destinado a rede
O último IP de um rede: O ultimo é destinado a broadcast.

## Slide 10: DHCP
Dynamic host configuration protocol permite a atribuição dinâmica de endereços IP
Host envia (broadcast) mensagem “DHCP discover”
DHCP server responde com mensagem “ DHCP ofter”
Host pede endereço IP com mensagem “DHCP request”
DHCP server envia endereço com mensagem “DHCP ack”

## Slide 11: NAT
Network Adress translation reescreve endereços IP que passam por um router ou firewall permitindo computadores com Ips privados acessarem a internet;

## Slide 12: IPv6
16 bytes (octetos), 128 bits de comprimento;
Protocolo que permite um número muito maior de conexões, também oferece maior segurança aos usuários;

## Slide 13: ARP
Realiza o mapeamento de IP, no qual um sinal broadcast é enviado e é recebido da máquina um sinal unicast

## Slide 14: Entrega de rede
Direto: o destino final é um host que é conectado à mesma rede física do entregador;
Indireto: o host destino não se encontra na mesma rede física do entregador (o pacote vai de roteador a roteador);

## Slide 15: Encaminhamento de rede
Encaminhamento: quando o host tem um pacote que precisa ser enviado, ele consulta a tabela para encontrar a rota;

## Slide 16: Roteamento de rede
Tabela de roteamento: tem a dinâmica que é atualizada (toda vez que ocorre uma mudança) utilizando algum protocolo de roteamento. E pode ser atualizado periodicamente